## Slide 1
路由器开发实验
2018.10

## Slide 2
背景与目标
系统与原理
考核与评分
内容与步骤
CONTENTS
延时符

## Slide 3
背景与目标
系统与原理
考核与评分
内容与步骤
CONTENTS
延时符

## Slide 4
背景与目标
背景
路由器是互联网基础设施中最重要网络设备
现有计算机网络实验主要开展路由器配置实验，或软件模拟实验，缺少实战开发实验
目标
提供一个路由器开发实验平台，同学们利用该平台开发真实路由器
利用所开发真实路由器构建网络环境，深入理解路由器原理
通过开发实验巩固理论知识，并锻炼程序开发能力

## Slide 5
背景与目标
系统与原理
考核与评分
内容与步骤
CONTENTS
延时符

## Slide 6
系统结构
基于计算机网络教学实验室环境开发
每台学生机（具有双网卡）实现路由器基本功能：数据转发与路由控制

## Slide 7
实现原理
控制平面：实现静态路由、 RIP协议和路由管理
数据平面：实现转发引擎、路由查表和性能优化
Notes: 1）控制层：基于Quagga软件开发
2）数据层：采用原始套接字将从网卡1收到的数据包进行查表等处理，从网卡2转发出去

## Slide 8
背景与目标
系统与原理
考核与评分
内容与步骤
CONTENTS
延时符

## Slide 9
考核与评分
考核
按要求完成所有实验内容，通过功能验证和测试
评分
课程基础分：实现所有功能，通过测试
课程对比分：通过对比所开发转发引擎的转发性能优劣给出相应分数

## Slide 10
背景与目标
系统与原理
考核与评分
内容与步骤
CONTENTS
延时符

## Slide 11
实验内容
一、搭建路由器
利用现有软件搭建路由器
三、开发RIP协议
实现RIP协议报文收发处理、路由学习等过程
四、综合实验
RIP和转发引擎集成、路由管理、转发性能优化
二、开发转发引擎
实现路由表，以及报文校验、查表等处理过程
实验内容

## Slide 12
一、搭建路由器
了解路由器的结构
熟悉软件路由器的搭建方法
熟悉路由器静态路由配置
熟悉路由器协议RIP的配置
利用现有软件搭建路由器。控制层采用Quagga（原是Zebra），转发引擎利用Linux内核。
实验目的
（1） Quagga软件安装及配置
（2）转发功能测试
（3）路由协议RIP配置
具体实验

## Slide 13
一、搭建路由器之实验一Quagga软件安装及配置
Centos系统中相关软件已安装可跳过步骤1
zebra启动后用ps–ef | grep zebra 查看是否运行
内容：从测试服务器下载Quagga软件模块；编译安装软件，并进行配置，从而完成软件路由器的搭建
注意事项
1、安装g++、gawk、ncurses、libreadline等相关软件
2、安装quagga：
  解压缩包、编译安装
  加载库文件路径、创建log目录
  编辑配置文件
3、启动zebra：“zebra -d”，然后输入“vtysh”
具体步骤（见实验指导）

## Slide 14
一、搭建路由器之实验一Quagga软件安装及配置
路由器构建成功后，需要熟练使用路由器的配置命令，如查看命令和配置命令等。右图给出了“show run” 命令和修改接口IP地址的命令的例子

## Slide 15
一、搭建路由器之实验二路由转发测试
内容：测试所搭建路由器的转发功能，实验环境如下图
静态路由配置示例
1、学生机的两个网卡分别通过网络与测试服务器连接
2、配置网卡1，启动zebra
3、学生机配置静态路由，指定一个目的IP前缀，下一跳为与网卡2相连的测试服务器IP地址
具体步骤（见实验指导）
4、测试服务器通过学生机网卡1发送指定目的IP的ping包，在测试服务器上查看结果
正常转发成功结果

## Slide 16
一、搭建路由器之实验三路由协议RIP配置
内容：测试所搭建路由器的路由协议RIP功能，实验环境如下图
RIP学习路由结果
1、学生机的通过网络与测试服务器连接（单网卡即可）
2、学生机和测试服务器上均启动RIP
3、二者建立邻居关系，在测试服务器上配置一条静态路由并通过RIP重分发，学生机可以学到这条路由
具体步骤（见实验指导）

## Slide 17
二、 开发转发引擎
掌握转发表的结构
掌握路由查找基本原理
掌握IP数据包的数据格式
熟悉报文转发基本流程
构建路由表并实现与控制层接口
对收到的数据包实现校验、查表转发等处理过程
实验目的

## Slide 18
二、 开发转发引擎
转发引擎处理流程
Notes: 本页中的图给出了转发引擎的处理流程，学生在开发时可以参考上图来实现。

## Slide 19
二、 开发转发引擎
具体实现内容
构建路由表
1
1）路由存储结构
2）路由更新接口
查找路由表
2
1）查找算法
2）最长前缀匹配
校验及处理
3
1）校验和检查和计算
2）TTL处理
封装数据包
4
1）下一跳MAC地址
2）封装以太网报头

## Slide 20
二、开发转发引擎之实验一构建路由表（转发表）
内容：构建全局路由表，编写插入函数，通过链表（可用其它结构）存储的方式将路由表项存储在路由表里，路由表数据结构参考如下：

## Slide 21
二、开发转发引擎之实验一构建路由表（转发表）
内容：构建全局路由表，编写插入函数，通过链表（可用其它结构）存储的方式将路由表项存储在路由表里，路由表数据结构参考如下：
struct route
{
struct route * next; /* Link list. */
struct in_addr ip4prefix; /* ip prefix */
unsigned int prefixlen /* ipprefixlen */
struct nexthop * nexthop; /* Nexthop */
};
路由表结构体示例
struct nexthop
{
struct nexthop * next;
char * ifname;
unsigned int ifindex; /* Interface index. */
struct in_addr nexthopaddr;/* Nexthop address */
};
下一跳结构体示例

## Slide 22
二、开发转发引擎之实验一构建路由表（转发表）
内容：构建全局路由表，编写插入函数，通过链表（可用其它结构）存储的方式将路由表项存储在路由表里，插入函数如下：
int insert_route(unsigned long ip4prefix, unsigned int prefixlen, char * ifname, unsigned int ifindex, unsigned long nexthopaddr)
参数释义：参数1是目的前缀，参数2是掩码长度，参数3是接口名，参数4是接口索引值，参数5是下一跳ip地址
插入表项函数

## Slide 23
二、开发转发引擎之实验二校验和计算
内容：转发模块接收报文和发送报文时都需要进行校验和计算，以及IP报头TTL字段值减1处理，可以通过实现下面两个函数实现校验和计算

## Slide 24
二、开发转发引擎之实验二校验和计算
内容：转发模块接收报文和发送报文时都需要进行校验和计算，以及IP报头TTL字段值减1处理，可以通过实现下面两个函数实现校验和计算
int check_sum(unsigned short *iphd, int len, unsigned short checksum)
参数释义：参数1是指向IP数据包头的指针ip_recvpkt，参数2是IP数据包头长度，参数3是IP数据包的校验和
接收报文校验和验证函数
unsigned short count_check_sum(unsigned short *iphd)
参数释义：参数是指向IP数据包头的指针ip_recvpkt
注意：重新计算报文校验和前，ttl值减1
发送报文计算校验和函数

## Slide 25
二、开发转发引擎之实验三查找路由表
内容：从收到的IP报文中提取目的IP地址查找路由表，获取出接口和下一跳IP地址；编写删除路由表项函数。两个函数如下：

## Slide 26
二、开发转发引擎之实验三查找路由表
内容：从收到的IP报文中提取目的IP地址查找路由表，获取出接口和下一跳IP地址；编写删除路由表项函数。两个函数如下：
int lookup_route(struct in_addr dstaddr , struct nextaddr *nexthopinfo)
参数释义：参数1是目的IP地址，参数2下一跳和出接口信息
注意：查找算法与所用路由表存储结构相关
查表路由表函数
int delete_route(struct in_addr dstaddr , unsigned int prefixlen)
参数释义：参数1是目的ip地址，参数2是掩码长度
删除路由表项函数

## Slide 27
二、开发转发引擎之实验四接收静态路由信息
内容：创建tcp socket服务器端，调用线程来监听接收quagga传送的静态路由信息，再调用插入函数将其存储在路由表中；撤销静态路由时调用撤销路由函数删除在路由表的表项；

## Slide 28
二、开发转发引擎之实验五重新封装数据包
内容：将查表获取到的下一跳接口信息存储到结构体ifreq里，通过ioctl获取出接口的mac地址作为以太网包头的源mac地址，目的mac地址为下一跳IP地址的mac地址，通过函数int arpGet(char *ifname , char *ipStr )查找ARP表项获取，根据获取的信息封装以太网包头，以太网类型eth_header->ether_type = htons(ETHERTYPE_IP)

## Slide 29
二、开发转发引擎之接收和发送报文
接收报文：通过raw socket在数据链路层捕获IP报文，创建原始套接字：recvfd=socket(AF_PACKET , SOCK_RAW , htons(ETH_P_IP))，接收IP报文：recvlen=recv(recvfd , skbuf , sizeof(skbuf) , 0)，ip数据包存储在skbuf的struct ip * ip_recvpkt中
发送报文：进行以太网封装后，通过上述raw socket将报文由出接口发出

## Slide 30
二、开发转发引擎之转发功能测试
内容：测试所开发转发引擎的转发功能，实验环境如下图
静态路由配置示例
1、学生机的两个网卡分别通过网络与测试服务器连接
2、配置网卡1，启动zebra
3、学生机配置静态路由，指定一个目的IP前缀，下一跳为与网卡2相连的测试服务器IP地址
具体步骤（见测试指导）
4、测试服务器通过学生机网卡1发送指定目的IP的ping包，在测试服务器上查看结果
正常转发成功结果

## Slide 31
三、 开发RIP协议
掌握RIP协议原理
掌握RIP协议报文交互过程
掌握RIP协议报文处理过程
熟悉RIP协议报文发送和接收
实现RIP协议报文的发送、接收、路由更新等处理过程
实验目的
版本version(2) | 命令command(2) | 
地址族标识AF(2) | 路由标记Tag(1) | 度量值metric(1)
子网掩码(4) |  | 
下一跳(4) |  | 
ip地址(4) |  | 
Notes: 学生是基于quagga的RIP协议框架来实现的。为了防止学生使用quagga源代码，对RIP报文格式和处理过程进行了调整。学生需要按上图中的报文格式实现才能与测试服务器测试通过。

## Slide 32
三 、开发RIP协议
RIP协议开发具体实现流程
Notes: 需要实现：
（1）报文发送处理：包括发送请求报文和发送更新报文；
（2）报文接收处理：包括请求报文接收及处理和更新报文接收及处理；
（3）更新报文处理：需要考虑更新RIP路由表和数据层转发表

## Slide 33
四、 综合实验
（1）整体验证实验二和实验三成果
（2）掌握多种路由的优先级管理
（3）掌握优化报文转发性能的方法
实验目的
（1）自主开发的RIP和转发引擎集成
（2）开发路由管理
（3）优化转发引擎性能
实验内容

## Slide 34
四 、综合实验
自主开发的RIP和转发引擎集成
实现自主开发RIP和转发引擎的路由下发接口
实现路由学习和报文转发
开发路由管理模块
实现能够同时管理静态路由、动态路由等多种路由
解决路由优先级问题
优化转发引擎性能
实现路由表项的优化存储和查找
提高大路由表情况下转发性能
具体实验内容

## Slide 35
谢谢!
F&Q